Администрация сельского поселения Илькинеевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики  Башкортостан

ҠАРАР						ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 март 2015 йыл                      № 3                     30  марта  2015 года

# Об утверждении программы

# комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Администрации сельского поселения Илькинеевский  сельсовет

# муниципального района Куюргазинский район

# Республики Башкортостан на период 2015-2025 годы

В целях развития жилищно-коммунального хозяйства в сельском поселении Илькинеевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан ,руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2010 г. № 102-р «О Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 гг.»  постановляю:

- Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в сельском поселении Илькинеевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики  Башкортостан на период 2015-2025 годы.

2.      Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Илькинеевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан.

3.     Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения	                                                                А.Н.Вахитова

ООО «Альфа-проект»

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Администрации Илькинеевского сельсовета муниципального района Куюргазинский район

Республики Башкортостан

на период 2015 -2025 годы

Директор ООО «Альфа-проект»                                                   С. М. Валиуллина

2015 год

Содержание

|  |  | Введение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  | Паспорт программы |  |
| Раздел 2 |  | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры |  |
|  | 2.1 | Система теплоснабжения |  |
|  | 2.2 | Система водоснабжения |  |
|  | 2.3 | Система водоотведения |  |
|  | 2.4 | Система санитарной очисти территории |  |
|  | 2.5 | Система газификации |  |
|  | 2.6 | Система электрификации |  |
| Раздел 3 |  | Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы |  |
|  | 3.1 | Территория |  |
|  | 3.2 | Количественное определение перспективных показателей развития сельского поселения |  |
|  | 3.3 | Социальные процессы и явления |  |
|  | 3.4 | Экономический потенциал территории |  |
|  | 3.5 | Инвестиционная привлекательность территории |  |
|  | 3.6 | Производство и облуживание |  |
|  | 3.7 | Промышленность |  |
|  | 3.8 | Непроизводственная сфера |  |
| Раздел 4 |  | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры |  |
|  | 4.1 | Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения |  |
|  | 4.2 | Целевые индикаторы и показатели развития системы водоотведения и очистки сточных вод |  |
|  | 4.3 | Целевые индикаторы и показатели развития системы газоснабжения |  |
| Раздел 5 |  | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей |  |
|  | 5.1. | программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |
|  | 5.2. | программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |
|  | 5.3. | программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |
|  | 5.4 | программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |
|  | 5.5 | Инвестиционные проекты |  |
| Раздел 6 |  | Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения |  |
|  | 6.1 | Объёмы и источники финансирования инвестиционных мероприятий |  |
| Раздел 7 |  | Управление программой |  |
| Приложения | Приложение 1 |  |
|  |  | Приложение 2 |  |
|  |  | Приложение 3 |  |
|  |  | Приложение 4 |  |

Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее - Программа) муниципального образования Илькинеевский сельсовет (далее МО) разработана в соответствие с Федеральным законом 210-ФЗ от 30 декабря 2004 г "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и Приказом Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов, в соответствие с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния сельского поселения. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Илькинеевского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

1. Паспорт программы

| Наименование программы | Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры администрации сельского поселения Илькинеевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан (далее – программа) |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация Илькинеевского сельского поселения Куюргазинского муниципального района Республики Башкортостан. |
| Разработчик программы | ООО «Альфа-проект» |
| Правовые основания для разработки программы | - Градостроительный кодекс РФ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ с изменениями и дополнениями; -Федеральный закон от 26.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; -Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности»; -Федеральный закон от 27.07.2010 №110-ФЗ «О теплоснабжении»; -Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; -Федеральный закон от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в РФ»; -Федеральный закон от 30.12.2004 №210-Фз «Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса»; - Федеральный закон РФ от 10.01.2002 г. №7 –ФЗ «Об охране окружающей среды»; -Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 года №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; -Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 №204 «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; -Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; -Документы территориального планирования поселения и муниципального образования; -Региональные, местные программы социально-экономического развития. |
| Сроки реализации программы | 2015-2025 годы |
| Цели и задачи программы | Проведение комплекса теоретических изысканий экономического и рационального использования топливно-энергетических и материальных ресурсов, принципов и путей проведения модернизации системы коммунального хозяйства поселения. Оценка текущего состояния систем коммунальной инфраструктуры и определение их основных направлений развития на расчетный срок до 2025 года. Обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства поселения на период включительно 2025 года. Повышение надёжности и качества коммунальных услуг для потребителей и обеспечение их соответствия требованиям действующих нормативов и стандартов. Улучшение экологической обстановки на территории поселения. Определение потребности, объёмов и стоимости строительства, реконструкции, модернизации сетей, объектов, сооружений инженерно-технического обеспечения коммунальной инфраструктуры. Обеспечение условий для снижения нерациональных затрат и повышения качества предоставляемых коммунальных услуг. Внедрение новейших технологий и повышение эффективности в управлении процессами производства и оказания услуг в коммунальном комплексе. Обеспечение жителей и предприятий поселения надежными и качественными услугами тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов. Приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного и промышленного строительства. Обеспечение финансовой устойчивости предприятий коммунального комплекса. Обеспечение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры. Оказание государственной и муниципальной поддержки в модернизации коммунального комплекса. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктуры. Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - перспективной обеспеченности и потребности застройки сельского поселения; - надежности; - энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов; - качества коммунальных ресурсов. |
| Объёмы и источники финансирования программы | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств инвестиционных программ, средств бюджета муниципального района, средств бюджета сельского поселения в рамках муниципальных целевых программ и привлечения частных инвестиций. Объём финансирования Программы составляет 66 484 856руб. |

## 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1. Система теплоснабжения

Населённые пункты, расположенные на территории СП Илькинеевский сельсовет, застроены, в основном, одноэтажными жилыми домами с печным, в последнее время частично, с газовым отоплением.

Потребители сельскохозяйственного производства и капитальные здания жилой и общественной застройки населённых пунктов будут обеспечиваться от встроенных, пристроенных и отдельно-стоящих котельных, оборудованных котлами небольшой мощности.

Покрытие нагрузки на перспективу может быть обеспечено за счет существующих теплоисточников, с учетом их модернизации. Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов, энергосберегающих технологий и приборов учета в расчетный срок позволит сократить потребление тепла на 10-15 % (10-15 Гкал/час) от существующего. В данном случае увеличения мощности котельных потребуется наполовину меньше.

В сельском поселении в эксплуатационной ответственности ОАО «ГПГР УФА в г. Кумертау» находятся газовые котельные на территории населенных пунктов, среди которых 3 котельных работающих на газообразном топливе.

Всего на котельных установлены 6 котлов суммарной тепловой мощностью 360 кВа. Суммарная подключенная тепловая нагрузка приходится на отопление и ГВС основных общественных объектов среди которых:

-д. Илькинеево : МБОУ СОШ, администрация СП Илькинеевский сельсовет;

- д. Юмагузино – филиал МБОУ СОШ;

- д. Новомусино – НОШ филиал МБОУ СОШ.

Таким образом, данная теплоснабжающая организация располагает значительным работоспособным резервом тепловой мощности.

Газовые котлы устаревших моделей и отработали свой ресурс. Техническое состояние котельных удовлетворительное, они в состоянии обеспечить надежное теплоснабжение потребителей.

Тариф на тепловую энергию от котельных на прямую зависит от объема потребления в них газа.

Тариф на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Газовые котельные» налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

Сведения об источниках теплоснабжения населенных пунктов сельского поселения, согласно схемы теплоснабжения, приведены в таблице 1.

Сельские населённые пункты, расположенные на территории Илькинеевский сельсовет, застроены, в основном, одноэтажными жилыми домами с газовым отоплением, в последнее время частично с печным  отоплением.

Для теплоснабжения на территории СП Илькинеевский сельсовет имеются 3 котельные, используемых для отопления общественных зданий:

Технические характеристики котлов, установленных на котельных Таблица 1

| Название, адрес котельной | марка котлов | Установленная мощность котла, кВА | Год ввода в эксплу-атацию | КПДбрутто (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Паспорт-ный | Факти-ческий по результатам РНИ |
|  |  | Паспортная | Фактическая по результатам РНИ | Мощность большого горения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| д. Илькинеево |
| МБОУ СОШ д. Илькинеево | КС –Г- 100 | 90,48+10% 78 | 90 | 100 | 2005 | 90,7 | н/д |
|  | RSA 100 | 90 | 90 | 100 | 2012 | 100 | н/д |
|  | RSA 100 | 90 | 90 | 100 | 2012 | 100 | н/д |
| Администрация СП Илькинеевский с/с | АОГВ | 1744 ккал/ч | н/д | н/д | 2013 | н/д | н/д |
| д. Юмагузино |
| МБОУ СОШ д. Илькинеево филиал д. Юмагузино | АОГВ- 23,2-1 | н/д | н/д | н/д | 2007 | н/д | н/д |
| с. Новомусино |
| МБОУ СОШ д. Илькинеево филиал НОШ с. Новомусино | ЭПЗ -100- И 2 | н/д | н/д | 100 КВТ | 2008 | н/д | н/д |
| Итого: |  | 360,0 | 270,0 | 400,0 |  |  |  |

Увеличение тепловых нагрузок  существующих котельных не предвидится.

Оценка состояния и проблемы функционирования системы теплоснабжения (надежность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)

Теплоснабжение потребителей в населенных пунктах д. Илькинеево, д. Маломусино, д. Юмагузино, д. Карагай, с. Новомусино предусмотрено индивидуальное (котлы, конвекторы, печи) с применением природного газа.

Теплоснабжение объектов социально-бытового обслуживания предусмотрено от встроенных или отдельностоящих котельных на газообразных видах топлива.

Направления решения проблем в системе

На сегодняшний день котельные на территории сельского поселения работают на газом топливе и эксплуатируются не более 10 лет, состояние оборудования оценивается как хорошее. Для повышения эффективности работы системы теплоснабжения в 2015-2020 гг. предусмотрены. Реконструкции существующих тепловых сетей.

2.2 Система водоснабжения

Водоснабжение СП Илькинеевский сельсовет осуществляется из скважин. На территории поселения 4 скважины.

Водопроводные сети ветхие 1980 –х годов, средний процент износа которых составляет 80 %. Периодически проводится ремонт по устранению порывов. Ремонт проводится на средства собранные от населения за питьевую воду.

По микробиологическим показателям, вода, подаваемая в системы централизованного водоснабжения из подземных источников, в целом соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01.

Население пользуется водой из артезианских скважин. Среднесуточный отпуск воды населению и коммунально-бытовым предприятиям в расчете на одного жителя составляет 21,0 м3.

Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения, сооружений и сетей приняты согласно СНиП 2.04.02-84*.

Собственником оборудования и сетей водоснабжения является администрация сельского поселения Илькинеевский сельсовет Куюргазинского муниципального района Республики Башкортостан.

Оборудование, имущества и муниципальные сети водоснабжения и водоотведения по договору переданы в эксплуатационную ответственность администрации сельского поселения Илькинеевский сельсовет.

В состав оборудования и имущества входит:

- Скважины

В населенных пунктах д. Илькинеево, с. Новомусино, д. Юмагузино,  имеется централизованная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения низкого давления с питанием из артезианских скважин. Водопроводные сети в населенных пунктах не подведены к домовладениям, водопользование жилых домов осуществляется из водоразборных колонок.

На территории сельского поселения расположено 4 водозаборных скважины. Перечень водозаборных скважин представлен в таблице 2.

Таблица 2

| Местоположение (точное) | Номер скважины | Производительность проектная м3/час | Производительность фактическая м3/час | Год ввода в эксплуатацию | Марка и количество насосов | Резерв/рабочая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Илькинеево, в 450 м на север от северо - восточной окраины д. Илькинеево, на левом коренном склоне долины р. Мелеуз | 945 | Нет данных | Нет данных | 1977 | ГДРУ 1насос. | -/1 |
| д. Юмагузино в 350 м западнее д. Юмагузино, на левом склоне долины р. Мелеуз | 204 | 16 | 16 | 1972 | ЭЦВ 6-16-75 1 насос | -/1 |
| д. Маломусино в 400 м от западной окраины д. Маломусино на левом склоне р. Мелеуз | 394 | 10 | 10 | 1973 | ЭЦВ 6-10-80 1насос | -/1 |
| с. Новомусино в 200 м, на север от северо - восточной окраины с. Новомусино, в верховье долины руч. Мелеуз | 1200 | Нет данных | Нет данных | 1967 | ЭЦВ 6 1насос | -/1 |

- Башни водонапорные (Рожновского)

Неравномерность водопотребления в населенных пунктах регулируется существующими водонапорными башнями типа «Рожновского» высотой 25 м и объемом 25 м3. Башни работают на нужды населения Илькинеевского сельского поселения.

Перечень водонапорных башен представлен в таблице 3.

Таблица 3

| Местоположение (точное) | Количество | Износ (%) |
| --- | --- | --- |
| д. Илькинеево | 1 | 70 % |
| д. Юмагузино | 1 | 80 % |
| д. Маломусино | 1 | 50 % |
| с. Новомусино | 1 | 50 % |

- Пожарные гидранты

В населенных пунктах сельского поселения пожарные гидранты отсутствуют.

- Водопроводные сети, их состав

Перечень водопроводных сетей представлен в таблице 5.

Таблица 5

| Материал труб | Диаметр, мм | Протяженность, м | Процент износа % |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| д. Илькинеево |  |  |  |
| ул. Центральная | 76 | 1000 | 100 |
| ул. Школьная | 76 | 200 | 100 |
| ул. Молодежная | 20 | 200 | 100 |
| д. Юмагузино |  |  |  |
| ул. Мира | 76 | 400 | 100 |
| ул. Дружбы | 76 | 600 | 100 |
| ул. Молодежная | 76 | 400 | 100 |
| д. Маломусино |  |  |  |
| ул. Коммунистическая (железо) | 76 мм | 600 | 90 |
| ул. Мира (железо) | 76 мм | 900 | 90 |
| с.Новомусино |  |  |  |
| ул. Центральная (железо) | 76 мм | 800 | 100 |
| ул. Подгорная (пластиковая) | 76 мм | 800 | 90 |
| ул. Широкая (пластиковая) | 76мм | 400 | 90 |
| ул. Школьная (пластиковая) | 76 мм | 600 | 70 |
| ул. Заречная(пластиковая) | 76 мм | 300 | 90 |
| ул. Новая (железо) | 25 мм | 200 | 50 |
| ул. Набережная (пластиковая) | 64 мм | 300 | - |
| Канализация |
| отсутствует |
| Итого: | 7700 |  |

Потребление воды предприятием представлены в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Наименование объекта (место установки) | 2015 год, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Коммунально-бытовые предприятия | н/д |
| 2 | Промышленные предприятия | н/д |
| 3 | Итого по скважинам | н/д |
| 4 | Потери | н/д |
| 5 | Потреблено воды для населения | н/д |
|  | Тарифы: |  |
| 6 | Население | 11,91 руб./м3 |
| 7 | Бюджетные и прочие потребители | 11,91 руб./м3 |

Количество проживающих, использующих центральное водоснабжение согласно проекта генерального плана «Генеральный план сельского поселения Илькинеевский сельсовет муниципального района Куюргазинский Республики Башкортостан с подготовкой инженерных изысканий (создание топографической основы)» выполненный ООО «УРАЛГЕОИНФОРМ», 2014 году, на 2025 год составляет:

- д. Илькинеево - 361 человек;

- д. Маломусино - 99 человек;

- д. Карагай –48 человек;

- д. Юмагузино –161 человек;

- с. Новомусино -  317 человек.

Итого в сельском поселении численность населения на конец расчетного срока (2025 год) составит 986 человек.

Очистные сооружения на территории сельского поселения отсутствуют.

Производственных мощностей водозаборных сооружений достаточно, для существующих на сегодняшний день потребителей воды, однако необходимо ежегодно проводить техническое обслуживание скважинного оборудования и периодически чистить скважины от заиливания для поддержания существующего дебита скважин и для продления срока службы насосного оборудования.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 проверки в распределительной водопроводной сети производятся по микробиологическим и органолептическим показателям с частотой, для населённого пункта с численностью населения менее 10 тысяч человек, не менее двух раз в месяц.

Проверка качества питьевой воды по обобщенным показателям должна производиться не менее 4 раз в год.

Положительной стороной в системе водоснабжения на территории сельского  поселения является то, что система является централизованной. Также имеется  четыре скважины, что обеспечивают надёжность поставки воды. На всех скважинах присутствуют приборы учета, что позволяет отслеживать динамику водопотребления.

Отсутствие закольцованного участка локальной сети уменьшает надёжность центрального водоснабжения в целом.

Вопрос, который требует решения, это исключение возможного перелива водонапорных башен.

Для профессионального обслуживания электрооборудования скважин и систем управления насосами необходим обученный персонал.

Основными причинами, по которым, невозможно реализовать проекты является недостаток финансирования. Следовательно, единственным возможным источником пополнения средств бюджета предприятия является режим разумной экономии, связанной с сокращением расходов на энергоносители и в частности на электроэнергию.

Оценка состояния и проблемы функционирования системы Водоснабжения (надежность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)

Водоснабжение в населенных пунктах д. Илькинеево, д. Маломусино, д. Юмагузино является централизованным. На сегодняшний день система водоснабжения сельского поселения имеет большой износ (более 90 %), что приводит к  периодическим авариям и отказам оборудования.

Текущие значения по целевым индикаторам мониторинга реализации  Программы приведены в разделе 4.1.

Направления решения проблем в системе:

- Полная замена стальных и чугунных трубопроводов водопроводной сети на трубы из современных не коррозионных материалов в населенных пунктах д. Маломусино (1,5 км), д. Юмагузино (1,4 км), д. Илькинеево (1,40 км), с. Новомусино (2,9 км);

- Полная реконструкция водонапорной башни (в связи со 80 % износом оборудования) в д. Илькинеево, д. Юмагузино;

- Строительство новых водозаборных сооружений в населенном пункте д. Карагай;

- Строительство новых водопроводных сетей по всем существующим и проектируемым улицам и проездам в населенных пунктах д. Карагай, д. Маломусино, д. Юмагузино, д. Илькинеево, с. Новомусино;

- Организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2.3 Система водоотведения

Оборудование и муниципальные сети водоотведения по договору переданы в эксплуатационную ответственность администрации сельского поселения Илькинеевский сельсовет. В настоящее время централизованная система бытовой канализации на территории населенных пунктов сельского поселения отсутствует.

Согласно проекта генерального плана «Генеральный план сельского поселения Илькинеевский сельсовет муниципального района Куюргазинский Республики Башкортостан с подготовкой инженерных изысканий (создание топографической основы)» выполненный ООО «УРАЛГЕОИНФОРМ», 2014 году. Проектом предполагается размещение коллектора вдоль реки Мелеуз, проходящие через все населенные пункты, вниз по течению, до очистного сооружения, который расположен на юге-западе за пределами сельсовета возле реки. Очистные сооружения с полной биологической очисткой для д. Илькинеево, д. Карагай, д. Юмагузино, д. Маломусино и с. Новомусино общей производительностью 300 м3/сут. Окончательный состав очистных сооружений определяется на стадии рабочего проекта.

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Оценка состояния и проблемы функционирования системы водоотведения (надежность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)

Текущие значения по целевым индикаторам мониторинга реализации  Программы приведены в разделе 4.2.

Проблемы

- Отсутствуют лимиты на образования отходов;

- Учет отходов не ведется;

- Требуется проектирование КНС и БОС;

- Централизованной системой канализования не охвачены жилые постройки поселка.

Направления решения проблем в системе канализования населенных пунктов сельского поселения:

- Проектно изыскательские работы по проектированию сетей канализации;

- При проектировании КНС предусмотреть использование энергосберегающего оборудования и создание системы измерений объемов стоков;

- Проектирование БОС.

2.4 Система санитарной очистки территории

На территории Илькинеевский сельского поселения не определенна управляющая компания, либо организация, выполняющая сбор, транспортировку и утилизацию твердых коммунальных отходов.

Население самостоятельно выполняет эту функцию, заказывая транспорт и вывозя мусор на свалки ТКО.

На сегодняшний день разработан проект «Генеральная схема очистки территории муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан», выполненный ООО «Строительное предприятие», г. Уфа, 2013 год.

В соответствии с Уставом муниципального образования Илькинеевский сельского поселения Куюргазинского муниципального района Республики Башкортостан одним из вопросов местного значения поселения является: организация сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора.

Местоположение полигона твердых бытовых отходов  отображено на схеме территориального планирования Куюргазинского района.

Все несанкционированные свалки ликвидируются в связи с непосредственной близостью к населённым пунктам. Проектом предлагается вывоз отходов в ближайший полигон ТБО, расположенный возле населённого пункта Ермолаево в 22 км от сельсовета.

Т. е. ответственность урегулирования отношений, возникающих в сфере образования и обращения с отходами, несет администрация сельского поселения.

На первом этапе необходимо:

- определить предприятие, которое обеспечит потребности населения сельского  поселения в услугах по благоустройству и урегулирует отношения, возникшие  в сфере образования и обращения с отходами производства и потребления в части организации сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов на территории сельского поселения - с целью сокращения объемов их образования, сбережения природных ресурсов и предупреждения вредного воздействия отходов на здоровье населения и окружающую среду.

- установить нормы накопления ТКО для населения, бюджетных организаций и прочих потребителей.

- установить тариф по вывозу ТКО, ЖБО и крупногабаритного мусора для всех категорий потребителей.

2.5 Система Газификации

Газоснабжение Куюргазинского района осуществляется от АГРС-80 «Маломусино».

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

СП Илькинеевский сельсовет в настоящее время снабжается природным газом.

Из 5 населенных пунктов сельского поселения газифицировано, в д. Карагай газификация отсутствует.

В настоящее время источником газоснабжения природным газом потребителей СП Илькинеевский сельсовет является существующий подземный газопровод высокого давления (30-40 атм.).

СП Илькинеевский сельсовет муниципального образования предусматривается следующим категориям потребителей:

- на индивидуально-бытовые нужды населения: приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд;

- на отопление жилых и общественных зданий;

- на отопление и нужды коммунально-бытовых потребителей.

Перечень существующих ГРП и ШРП сельского поселения

Таблица 7

| № или наименование | Теплопроводная способность газа, ккал/м3 | Давление, МПА | Производительность, м3/час | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до ГРП | после ГРП |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| д. Илькинеево |
| ШРП | - | 0,6 | 0,003 | 1000 | Соответствует нормативным документам |
| Протяженность сетей по н.п. – 2065 м |
| с. Новомусино |
| ШРП | - | 0,6 | 0,003 | 1000 | Соответствует нормативным документам |
| Протяженность сетей по н.п. – 3258 м |
| д. Юмагузино |
| ШРП | - | 0,6 | 0,003 | 1000 | Соответствует нормативным документам |
| Протяженность сетей по н.п. – 1557 м |
| д. Маломусино |
| ШРП | - | 0,6 | 0,003 | 1000 | Соответствует нормативным документам |
| Протяженность сетей по н.п. – 1072 м |

Оценка состояния и проблемы функционирования системы газоснабжения (надёжность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)

Схема газоснабжения Илькинеевский сельского поселения — 2-х ступенчатая:

Газопроводы высокого давления 1,2 МПа: Межпоселковый газопровод высокого давления, который проходит по Илькинеевскому сельскому поселению вдоль автодороги с. Новомусино – д. Юмагузино с западной части поселения к восточной. На межпоселковом газопроводе высокого давления установлен головной газорегуляторный пункт (ГГРП) для снижения давления газа с высокого (1,2 МПа) до среднего (0,3 МПа) и низкого (0,003 МПа).

Газопроводы низкого давления 3,0 кПа: Газопроводы низкого давления образуют закольцованную сеть, по которой газ подаётся коммунально-бытовых потребителям. В силу географического расположения (разделения деревни естественными водными преградами, автодорогами и т.п.), сеть газопроводов низкого давления разделяется на несколько локальных схем, обособленных друг от друга.

Газовые сети в Илькинеевском сельском поселении были построены относительно недавно и существенных изъянов не имеют. На 01.01.2015 г. остается  негазифицированным д. Карагай.

Протяженность сетей газопровода на территории населенных пунктов сельского  поселения – 9552,0 м

-сети высокого давления- 1600,0 м,

-сети среднего давления- 0 м

-сети низкого давления- 7952,0 м.

На территории Илькинеевский сельского поселения установлены одно 4 (ШРП) производительностью 1000 м3/час, и одно АГРС.

Согласно проекта плана «Генеральный план сельского поселения Илькинеевский сельсовет муниципального района Куюргазинский Республики Башкортостан с подготовкой инженерных изысканий (создание топографической основы)» выполненный ООО «УРАЛГЕОИНФОРМ», 2014 году, в перспективе предусматривается строительство газопровода до д. Карагай длиной 1500 м, диаметром 63, 57, 100, 110 мм и одним ШРП.

Направления решения проблем в системе

Требуется дальнейшее строительство газораспределительной сети среднего и низкого давления для обеспечения не газифицированных объектов жилищного фонда, где отсутствует газификация, а так же строительство газопровода в д. Карагай.

2.6 Система Электрификации

Потребителями электроэнергии в СП Илькинеевский сельсовет района  Куюргазинский район  являются общественные здания, предприятия сельского хозяйства, жилая застройка с административно-бытовыми и коммунальными предприятиями.

д. Илькинеево

По всей территории села размещаются 4 ТП 100 КВт. По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов деревни относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

д. Юмагузино

На территории деревни размещаются 1 ТП 100 КВт. По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов деревни относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

д. Маломусино

По всей территории села размещаются 1 ТП 100 КВт. По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов деревни относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

с. Новомусино

На территории деревни размещаются 2 ТП 100 КВт. По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов деревни относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

д.Карагай

На территории деревни размещаются 1 ТП 100 КВт. По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов деревни относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

На территории СП Илькинеевский сельсовет имеются 9 подстанций. По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители Куюргазинского района относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

Характеристика трансформаторных подстанций

Таблица 8

| № подстанции | Установленная мощность, (кВА) | ΔРхх | Потери электрической энергии (тыс. кВт*ч /год) | Год ввода в эксплуатацию | Цена за электрическую энергию (руб./кВт*час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Илькинеево |
| н/д | 100 | н/д | н/д | н/д | 1,65 |
| н/д | 100 | н/д | н/д | н/д |  |
| н/д | 100 | н/д | н/д | н/д |  |
| н/д | 100 | н/д | н/д | н/д |  |
| Итого | 400 |  |  |  |  |
| д. Маломусино |
| н/д | 100 | н/д | н/д | н/д | 1,65 |
| Итого | 100 |  |  |  |  |
| с. Новомусино |
| н/д | 100 | н/д | н/д | н/д | 1,65 |
| н/д | 100 | н/д | н/д | н/д |  |
| Итого | 200 |  |  |  |  |
| д. Юмагузино |
| н/д | 100 | н/д | н/д | н/д | 1,65 |
| Итого | 100 |  |  |  |  |
| д. Карагай |
| н/д | 100 | н/д | н/д | н/д | 1,65 |
| Итого | 100 |  |  |  |  |
| Всего | 900 |  |  |  |  |

Характеристика системы ресурсоснабжения

На территории Илькинеевский сельского поселения установлены трансформаторные подстанции суммарной установленной мощностью 900 кВА.

Количество трансформаторов- 8 шт.

Оценка состояния и проблемы функционирования системы электроснабжения (надёжность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)

Техническое состояние системы электроснабжения Илькинеевский сельского поселения Куюргазинского района Республики Башкортостан характеризуется выработанным ресурсом: более 65,0 % установленного оборудования эксплуатируется свыше 25 лет. Трансформаторы физически устарели, имеют  технические характеристики Рхх, Ркз, которые значительно хуже характеристик современных трансформаторов. Эти потери влияют на годовые потери в трансформаторе и порой достигают значение в 2 раза больше, чем у современного оборудования. Результаты расчёта потерь в трансформаторах по параметру ΔРхх со сроком эксплуатации более 25 лет показаны в таблице 9.

На сегодняшний день на территории муниципального района выполняется программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального района Куюргазинский района годы 2010-2020 г».

Одним из проблемных вопросов в эксплуатации систем воздушных линий электропередач также является воздействие ветровой нагрузки на провода, с последующим их обрывом или перехлестом (короткое замыкание), так же износ электросетей уличного освещения;

Все приведённые выше позиции показывают, что значительные средства эксплуатирующей организации используются в основном на ликвидации аварийных ситуаций.

Результаты расчёта потерь в трансформаторах по параметру ΔРхх со сроком эксплуатации более 25 лет

Таблица 9

| № подстанции | Установленная мощность, (кВт) | ΔРхх (кВт) | Время работы под нагрузкой | Потери электрической энергии (тыс. кВт*ч /год) | Год ввода в эксплуатацию | Цена за электрическую энергию (руб./кВт*ч) | Потери в денежном эквиваленте (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6750 | 100 | 0,28 | 8760 | 2,753 | н/д | 1,65 | 4,543 |
| 6755 | 100 | 0,28 | 8760 | 2,753 | н/д | 1,65 | 4,543 |
| 6702 | 100 | 0,28 | 8760 | 2,753 | н/д | 1,65 | 4,543 |
| 6801 | 63 | 0,25 | 8760 | 2,19 | н/д | 1,65 | 3,614 |
| 6814 | 250 | 0,58 | 8760 | 5,081 | н/д | 1,65 | 8,384 |
| 6762 | 250 | 0,58 | 8760 | 5,081 | н/д | 1,65 | 8,384 |
| 6776 | 63 | 0,25 | 8760 | 2,19 | н/д | 1,65 | 3,614 |
| 6756 | 100 | 0,28 | 8760 | 2,753 | н/д | 1,65 | 4,543 |
| 6708 | 63 | 0,25 | 8760 | 2,19 | н/д | 1,65 | 3,614 |
|  | 1086 |  |  | 27,744 |  |  | 45,778 |

Направления решения проблем в системе электроснабжения

Для надежности эксплуатации сетей электроснабжения необходима замена деревянных опор на железобетонные. Необходимо также проводить работы по замене воздушных линий 0,4 кВ с неизолированными алюминиевыми проводами подходящие к объекту потребителя на СИП.  Подключение новых  потребителей осуществляется только самонесущим проводом с изоляцией. Результаты расчёта экономического эффекта при замене трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет приведено в таблице 11. Уменьшение потерь в трансформаторах по параметру ΔРхх за год составит 27,744 тыс. кВт/год на сумму 45,778 тыс. руб.

Результаты расчёта экономического эффекта при замене трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет по параметру ΔРхх

Таблица 10

| № подстанции (установленная мощность) | ΔРхх (кВт) | Время работы под нагрузкой | Потери в (тыс.кВт*ч/год) | Год выпуска | Цена за электрическую энергию (руб./кВт*ч) | Потери в денежном эквиваленте (тыс.р./год) | Экономия в денежном эквиваленте (тыс.р./год) | Цена изделия (тыс.руб.) | срок окупаемости (год) | Срок службы (нормативный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6750 (100) | 0,28 | 8760 | 2,753 | 2015 | 1,65 | 4,543 | 5,63 | 93,116 | 20,5 | 25 |
| 6755 (100) | 0,28 | 8760 | 2,753 | 2015 | 1,65 | 4,543 | 5,63 | 93,116 | 20,5 | 25 |
| 6702 (100) | 0,28 | 8760 | 2,753 | 2015 | 1,65 | 4,543 | 5,63 | 93,116 | 20,5 | 25 |
| 6801 (63) | 0,25 | 8760 | 2,19 | 2015 | 1,65 | 3,614 | 4,48 | 84,404 | 23,3 | 25 |
| 6814 (250) | 0,58 | 8760 | 5,081 | 2015 | 1,65 | 8,384 | 10,39 | 159,340 | 19,0 | 25 |
| 6762 (250) | 0,58 | 8760 | 5,081 | 2015 | 1,65 | 8,384 | 10,39 | 159,340 | 19,0 | 25 |
| 6776 (63) | 0,25 | 8760 | 2,19 | 2015 | 1,65 | 3,614 | 4,48 | 84,404 | 23,3 | 25 |
| 6756 (100) | 0,28 | 8760 | 2,753 | 2015 | 1,65 | 4,543 | 5,63 | 93,116 | 20,5 | 25 |
| 6708 (63) | 0,25 | 8760 | 2,19 | 2015 | 1,65 | 3,614 | 4,48 | 84,404 | 23,3 | 25 |
|  |  |  | 27,744 |  |  | 45,778 | 56,746 | 944,356 | 21,1 |  |

Раздел 3 Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1 Территория

Населенные пункты Илькинеево, Юмагузино, Маломусино, Новомусино, Карагай расположены в Илькинеевском совете Куюргазинского  района, сельсовет граничит  на юге с землями Куюргазинского района,  на востоке с  Таймасовским сельсоветом, на севере с Мелеузовским районом, на западе с  Кугарчинским районом. Связь со столицей осуществляется по автомобильной дороге Уфа – Оренбург федерального значения.

Куюргазинский район расположен в юго-западной части Башкирии. Граничит на северо–западе с Федоровским, на северо–востоке с Мелеузовским, на западе и юге с Оренбургской Областью, на востоке – с Кугарчинским районом.

Протяженность района с севера на юг составляет около 68 км, с запада на восток –72 км.

д. Илькинеево

Деревня Илькинеево является административным центром муниципального образования – сельское поселение Илькинеевский сельсовет. Границами с севера и запада являюся земли Илькинеевского сельсовета, с востока и юга являются река Мелеуз. Расстояние до районного центра (Ермолаево): 22 км,ближайшей ж/д станции (Ермолаево): 3 км.

д. Юмагузино

Границы деревни Юмагузино с востока – река Мелеуз, с севера являются земли Мелеузовский район,  с запада земли Илькинеевского сельсовета, с юга река Кара-Бугат. Расстояние до районного центра (Ермолаево): 26 км,центра сельсовета (Илькинеево): 7 км,ближайшей ж/д станции (Карагай): 10 км.

д. Маломусино

Границами деревни Маломусино с севера являются земли Мелеузовского района, с востока является река Биш-Буляк, с запада и юга – земли Илькинеевского сельсовета. Расстояние до районного центра (Ермолаево): 27 км,центра сельсовета (Илькинеево): 5 км,ближайшей ж/д станции (Карагай): 7 км.

д.Новомусино

Границы деревни Новомусино с севера, юга и запада – являются земли Илькинеевского сельсовета, с востока является река Мелеуз. Расстояние до районного центра (Ермолаево): 36 км,центра сельсовета (Илькинеево): 9 км,ближайшей ж/д станции (Карагай): 12 км.

д.Карагай

Границы деревни Карагай с севера и запада являются земли Илькинеевского сельсовета, с юга – земли Шабагишского сельсовета, с востока – река Мелеуз.

Расстояние до районного центра (Ермолаево): 20 км,центра сельсовета (Илькинеево): 3 км,ближайшей ж/д станции (Карагай): 0 км.

Одним из определяющих фактов для градостроительного развития СП Илькинеевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан  является его  отдаленное  расстояние от центра муниципального района Куюргазинский район – с. Ермолаево – 48 км. и от железнодорожной станции – 48 км., и возникающие в рамках этой групповой системы населённых мест планировочные связи.

Административным центром СП Илькинеевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан является д. Илькинеево. В состав СП Илькинеевский сельсовет входят 5 населённых пунктов (таблица 11).

Перечень населённых пунктов СП Илькинеевский сельсовет с численностью населения и хозяйств на 01.01.2015г.

Таблица 11

| Наименование сельского поселения | Перечень сельских населённых пунктов | Количество дворов | Численность постоянного населения, человек |
| --- | --- | --- | --- |
| Населённый пункт-центр поселения |  |  | Всего | В том числе |
|  |  |  |  | Зарегистрировано по месту жительства | Проживают 1 год и более |
| СП Илькинеевский сельсовет, д. Илькинеево | д. Илькинеево | 109 | 327 | 327 | 327 |
|  | д. Маломусино | 32 | 97 | 97 | 97 |
|  | д. Юмагузино | 52 | 155 | 155 | 155 |
|  | д. Новомусино | 102 | 305 | 305 | 305 |
|  | д. Карагай | 15 | 46 | 46 | 46 |
| ИТОГО | 5 н.п. | 310 | 930 | 930 | 930 |

### 3.2. Количественное определение перспективных показателей развития сельского поселения

На территории Илькинеевский сельского поселения расположено 5 населенных пунктов, в которых проживает 930 человек.

Расчеты основных показателей демографических процессов на перспективу до 2035 года произвести на основе сложившихся в последние десятилетия сдвигов в динамике численности населения СП Илькинеевский сельсовет невозможно, так как не проводились соответствующие исследования. На основе динамики основных показателей воспроизводства населения Куюргазинского района можно предположить, что количество населения СП Илькинеевский сельсовет будет увеличиваться в среднем на 0,01 % в год.

Динамика изменения численности населения по населённым

пунктам СП Илькинеевский сельсовет(2002-2015гг.)

Таблица 12

| Год | 2002 | 2009 | 2010 | 2012 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность по сельскому поселению | 873 | 1020 | 930 | 906 | 930 |

Опираясь на произведённые расчёты динамики численности населения, его рождаемости и смертности с учётом миграций, можно сказать, что очевидным можно считать:

- прогнозируется рост удельного веса детей до 2020 г.;

- резко возрастёт численность и удельный вес лиц в пожилом возрасте;

- произойдёт резкое «постарение» трудовых ресурсов наряду с уменьшением их численности.

Рассматривая демографические проблемы СП Илькинеевский сельсовет,  надо признать их взаимосвязанность и прямую зависимость от проблем районного центра – с. Ермолаево. Так как всё поселение развивается без чётко разработанной программы, регламентов и ограничений и, можно сказать, в условиях «дикого» рынка, то демографический прогноз практически «вытекает» из схемы функционального зонирования территории, естественно, с учётом планировочных ограничений.

Принимая во внимание произведённые отводы под жильё, выполненные проекты и намерения администрации СП Илькинеевский сельсовет, а также существующие плотности кварталов жилой застройки, можно определить население СП Илькинеевский сельсовет в целом:

- население, проживающее в населённых пунктах поселения, существующее – 0,930 тыс. чел.;

- население проектное, в предусмотренной застройке приблизительно 56 чел.;

Таким образом, население, проживающее на территории СП Илькинеевский сельсовет, в конце расчётного срока может составить 0,986 тыс. человек. Надо добавить, что часть этого населения (это учесть невозможно) составит население «второго жилья».

Согласно «Прогнозу…», рост населения поселения будет обеспечен, прежде всего, за счет внешней и внутренней миграции, удовлетворяющей возрастающие потребности сельских поселений в трудовых ресурсах. Интернационального муниципального образования как «точка» роста на основе территориальных и рекреационных функций, перспективное поселение, также получит абсолютный прирост численности населения.

Таким образом, численность населения СП Илькинеевский сельсовет 0,986тыс. человек на первую очередь строительства и на расчётный срок может определиться соответственно в 0,945 и в 0,986 тыс. человек.

Численность населения с учетом прогнозов развития

Таблица 14

| № п/п | Наименование | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Илькинеевское сельское поселение | 930 | 935 | 936 | 938 | 939 | 940 | 940 | 941 | 942 | 943 | 945 |

Из большего числа нормативных критериев (обеспеченность школами, детскими дошкольными учреждениями, объектами соцкультбыта, инженерными сетями, дорогами и др.) наиболее приоритетным является обеспеченность жителей жильём.

Общая жилая площадь в Илькинеевском сельском поселении составляет 17 205,0 м2, в том числе ветхого и аварийного жилья (0,0 %). В настоящее время обеспеченность общей площадью по Илькинеевскому сельскому поселению равен 18,5 м2/чел.

Население Илькинеевский сельского поселения, в основном, имеет благоприятные условия проживания по параметрам жилищной обеспеченности. Поэтому приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание комфортных условий с точки зрения обеспеченности современным инженерным оборудованием и замена ветхого жилого фонда на новый.

В концепции территориального планирования Илькинеевский сельского поселения предусмотрено увеличение обеспеченности общей площади на 1-ую очередь строительства до 26,5 м2 на одного жителя, а на расчетный срок до 30,0 м2.

Решение этих задач возможно при увеличении объёмов строительства жилья за счёт всех источников финансирования. Всё это потребует большой работы по привлечению инвесторов к реализации этой программы.

Обеспеченность муниципального образования объектами инфраструктуры с учетом прогнозов развития сельского поселения на периоды с 2015 до 2025 года приведена в таблице 19.

3.3 Социальные процессы и явления

Социальные явления и процессы находятся в сильной зависимости от состояния экономики, инвестиционной и социальной политики государства и других факторов. Социальная система Илькинеевский сельсовет в сильной степени определяется и особенностями географического положения поселения – в достаточной отдалённости от центра Республики Башкортостан - г. Уфа и в близости районного центра с.Ермолаево. В результате, жители поселения, пользуются некоторыми социальными услугами, в частности, образования, здравоохранения, культуры с.Ермолаево. Обратная связь – не прослеживается.

В социальную сферу Илькинеевский сельсовет входят следующие учреждения и объекты: 3 школы, 2 детских сада , 4 учреждение здравоохранения (ФАП), 1 СДК, 2 дома культуры, почтовое отделение, предприятия торговли торговой площадью 574 м2,  и т.д.

Из положительных сдвигов в системе общего образования за годы рыночных преобразований выделяется сокращение удельного веса учащихся дневных общеобразовательных школ, занимающихся во вторую смену. Однако  за последние годы резко уменьшилось число обучающихся. На территории Илькинеевский сельсовет имеются 2 учреждения дошкольного образования - два детских сада в. Состояние детских садов находится в удовлетворительном состоянии.

По данным за 2011 год образовательная сеть Илькинеевский сельсовет представлена 3 средними общеобразовательными школами. Материально-техническое состояние здания средней школы находится в удовлетворительном состоянии.

Несложной структурой в СП Илькинеевский сельсовет представлена система здравоохранения –имеется 4 ФАП. Возникает необходимость усиления внимания со стороны местных властей к улучшению охраны здоровья населения.

Одной из проблем медицинских учреждений является недостаточная укомплектованность как врачами, так и средним медицинским персоналом. Недостаточно оснащены учреждения и в техническом плане, хотя работа в этом направлении ведётся – закупается новое оборудование и медикаменты.

Современное развитие культурного сектора социальной сферы Илькинеевский сельсовет характеризуется развитием собственной структуры культуры. На территории поселения имеются два СК и 1 СДК . Состояние здания удовлетворительное.

Также необходимо учитывать и территориальную отдалённость от центра Республики Башкортостан  г. Уфа – где сосредоточены уникальные эпизодические объекты культуры, которыми также пользуются жители Илькинеевский сельсовет.

3.4 Экономический потенциал территории

Экономический потенциал СП Илькинеевский сельсовет района Куюргазинский район Республики Башкортостан формируют сельское хозяйство, промышленность и малый бизнес.

Анализ состояния СП Илькинеевский сельсовет района Куюргазинский район Республики Башкортостан показал, что доминирование поселения  в течение длительного периода времени привело к дисбалансу в развитии территорий поселения, концентрации промышленных предприятий, учреждений сферы обслуживания и культуры в СП Илькинеевский сельсовет, стягиванию инвестиций и профессиональных кадров в районный центр.

При постепенном спаде сельского хозяйства, которое являлось основой развития многих поселений, сельская местность практически потеряла возможность обеспечивать своим жителям рабочие места. Существующее положение еще в большей степени усугубляется негативной демографической обстановкой.

Указанные причины явились предпосылками к существующему в настоящее время неравномерному развитию Илькинеевский сельсовет по сравнению с другими сельскими поселениями  Куюргазинского района Республики Башкортостан.

3.5 Инвестиционная привлекательность территории

Сельское хозяйство является важнейшей, базовой сферой агропромышленного комплекса Илькинеевский сельсовет  района Куюргазинский район.

Сложившаяся структура сельского хозяйства свидетельствует о его недостаточной эффективности, ведет к зависимости района от ввоза извне целого ряда видов животноводческой продукции, недостаточному потреблению населением высокоценного белка животного происхождения и т.д.

В СП Илькинеевский сельсовет  животноводство уступает растениеводству, но играет не последнюю роль. Здесь представлены все основные виды отрасли: скотоводство, свиноводство, овцеводство, птицеводство.

За последние годы доля категорий хозяйств по поголовью отдельных видов сельскохозяйственных животных в СП Илькинеевский сельсовет  заметно  возросла.

Основная доля инвестиций направляется в сельское хозяйство.

СП Илькинеевский сельсовет  является дотационным. В исполнении бюджета поселения равнозначно.

Экономика СП Илькинеевский сельсовет  в настоящее время представлена тремя весьма неравноценными секторами хозяйственной деятельности:

- первичный сектор (сельское хозяйство, добывающая промышленность). Полноценным из его составляющих в поселении является только сельское хозяйство. Добывающая промышленность, представлена природными строительными материалами : имеются запасы гравия.

- вторичный сектор (пищевая промышленность, строительство) — наиболее слабое звено в хозяйственном комплексе поселения , выполняющие функции обслуживания других сфер хозяйственного комплекса поселения.

- третичный сектор (транспорт, связь, финансы, торговля, образование, здравоохранение и другие виды производственных и социальных услуг) — обеспечивает функционирование первичного и вторичного секторов экономики поселения.

Основу экономики поселения составляют средние и малые предприятия разных форм собственности. В этих условиях весьма важными представляются мероприятия по формированию структуры поддержки малого бизнеса — через создание бизнес–центра на территории района, где начинающие и действующие предприниматели могут рассчитывать на квалифицированную консультацию и практические рекомендации по разным аспектам ведения бизнеса. Необходима помощь малым предприятиям и в доступе к финансовым ресурсам.

3.6.  Производство и обслуживание

СП Илькинеевский сельсовет – многофункциональное образование, выполняющее торговые и транспортные функции. Но доминирующей отраслью является сельское хозяйство.

Аграрный облик поселения определяют сельскохозяйственные предприятия.

## 3.7 Промышленность

На территории СП Илькинеевский сельсовет нет предприятий промышленности.

3.8 Непроизводственная сфера

Непроизводственная сфера в СП Илькинеевский сельсовет представлена следующим спектром услуг, в число которых входят транспортные и коммуникационные комплексы, розничная торговля, жилищно-коммунальные услуги населению, рекреационная деятельность и другие.

В отраслевой структуре транспортного комплекса СП Илькинеевский сельсовет представлено одним видом данного сектора инфраструктуры – автомобильным.

Системой автомобильного сообщения Илькинеевский сельсовет  хорошо связано с ближайшими сельскими поселениями.

Комплекс коммуникаций поселения, обеспечивая перемещение главного экономического ресурса и одновременно продукта – информации, представлен практически всеми основными современными видами связи: почтовой, телеграфной, телефонной, телевизионной, компьютерной и другими.

с. Илькинеево

Объекты культурно-бытового обслуживания распределены  по территории неравномерно. Общественный центр села расположен в центральной части. Здесь находятся магазины, школа, детский сад, больница, ветеринарная, администрация, спортплощадка.

д. Юмагузино

Объекты культурно-бытового обслуживания распределены по югу-западу территории. Общественный центр села расположен в юго-западной части. Здесь находятся магазин, детский сад.

д. Маломусино

Объекты культурно-бытового обслуживания распределены равномерно по территории. Общественный центр села расположен в южной части. Здесь находятся магазин, больница.

д. Новомусино

Общественный центр села расположен в южной части. Здесь находятся школа.

д. Карагай

Объекты культурно-бытового обслуживания отсутствуют.

Важное место в составе непроизводственной сферы занимает жилищно-коммунальный сектор. Основными его составляющими является капитальный ремонт жилищного фонда, благоустройства территории и капитальный ремонт дорог.

Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям.

Основным принципом расчёта объёмов нового жилищного строительства является доведение жилищной обеспеченности на 1 очередь строительства до 25,0 кв. м/чел., и до 30,0 кв. м/чел. на расчётный срок.

Структура жилищного строительства по типу застройки определилась из расселения на расчётный срок 100,0 % населения в индивидуальных жилых домах усадебного типа с участками 0,15 га.

с.Илькинеево

Принимая жилищную обеспеченность на конец 1 очереди – 25 м2/чел, определяем объемы жилого фонда на 1 очередь:

25 м2/чел х 335чел. = 8375 м2

Из них объемы нового строительства на 1 очередь составят:

25 м2/чел х 8 чел. = 200 м2

При плотности населения 21 чел/га (согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство.

Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»), требуется территорий под  усадебную застройку по расчету.

8 :21 чел/га = 0,4 га

Принимая жилищную обеспеченность на конец расчетного срока – 30 м2/чел, определяем объемы жилого фонда на расчетный срок:

30 м2/чел х 361 чел. = 10830 м2

Из них объемы нового строительства на расчетный срок:

30 м2/чел х 34 чел. = 1020 м2

При плотности населения 21 чел/га (согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство.

Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»), требуется территорий под  усадебную застройку по расчету.

34 :21 чел/га = 1,6 га

Для нового строительства зарезервировано 0,4 га на первую очередь, 1,6 га на расчетный срок в юго-западном направлении от существующего села. Объемы нового строительства составят на 1 очередь строительства 200 м2, на расчетный срок 1020 м2.

д. Юмагузино

Принимая жилищную обеспеченность на конец 1 очереди – 25 м2/чел, определяем объемы жилого фонда на 1 очередь:

25 м2/чел х 157чел. = 3925 м2

Из них объемы нового строительства на 1 очередь составят:

25 м2/чел х 2 чел. = 50 м2

При плотности населения 21 чел/га (согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»), требуется территорий под  усадебную застройку по расчету

2 :21 чел/га = 0,1 га

Принимая жилищную обеспеченность на конец расчетного срока – 30 м2/чел, определяем объемы жилого фонда на расчетный срок:

30 м2/чел х 161 чел. = 4830 м2

Из них объемы нового строительства на расчетный срок:

30 м2/чел х 6 чел. = 180 м2

При плотности населения 21 чел/га (согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»), требуется территорий под усадебную застройку по расчету

6 :21 чел/га = 0,3 га

д.Маломусино

Принимая жилищную обеспеченность на конец 1 очереди – 25 м2/чел, определяем

объемы жилого фонда на 1 очередь:

25 м2/чел х 98чел. = 2450 м2

Из них объемы нового строительства на 1 очередь составят:

25 м2/чел х 1 чел. = 25 м2

При плотности населения 21 чел/га (согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»), требуется территорий под  усадебную застройку по расчету

1 :21 чел/га = 0,05га

Принимая жилищную обеспеченность на конец расчетного срока – 30 м2/чел, определяем объемы жилого фонда на расчетный срок:

30 м2/чел х 99 чел. = 2970 м2

Из них объемы нового строительства на расчетный срок:

30 м2/чел х 2 чел. = 60 м2

При плотности населения 21 чел/га (согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»), требуется территорий под усадебную застройку по расчету

2 :21 чел/га = 0,01 га

Для нового строительства зарезервировано 0,05 га на первую очередь, 0,01 га на расчетный срок внутри населенного пункта. Объемы нового строительства составят на 1 очередь строительства 25 м2, на расчетный срок 60 м2.

д.Новомусино

Принимая жилищную обеспеченность на конец 1 очереди – 25 м2/чел, определяем объемы жилого фонда на 1 очередь:

25 м2/чел х 307 чел. = 7675 м2

Из них объемы нового строительства на 1 очередь составят:

25 м2/чел х 2 чел. = 50 м2

При плотности населения 21 чел/га (согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»), требуется территорий под  усадебную застройку по расчету

2 :21 чел/га = 0,1 га

Принимая жилищную обеспеченность на конец расчетного срока – 30 м2/чел, определяем объемы жилого фонда на расчетный срок:

30 м2/чел х 311 чел. = 9330 м2

Из них объемы нового строительства на расчетный срок:

30 м2/чел х 6 чел. = 180 м2

При плотности населения 21 чел/га (согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»), требуется территорий под усадебную застройку по расчету

6 :21 чел/га = 0,3 га

Для нового строительства зарезервировано 0,1 га на первую очередь, 0,3

га на расчетный срок в юго-западном направлении от существующего села. Объемы нового строительства составят на 1 очередь строительства 50 м2, на расчетный срок 180 м2.

д. Карагай

Принимая жилищную обеспеченность на конец 1 очереди – 25 м2/чел, определяем объемы жилого фонда на 1 очередь:

25 м2/чел х 46чел. = 1150 м2

Из них объемы нового строительства на 1 очередь составят:

25 м2/чел х 1 чел. = 25 м2

При плотности населения 21 чел/га (согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»), требуется территорий под  усадебную застройку по расчету

1 :21 чел/га = 0,05 га

Принимая жилищную обеспеченность на конец расчетного срока – 30 м2/чел, определяем объемы жилого фонда на расчетный срок:

30 м2/чел х 48 чел. = 1440 м2

Из них объемы нового строительства на расчетный срок:

30 м2/чел х 2 чел. = 60 м2

При плотности населения 21 чел/га (согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений

Республики Башкортостан»), требуется территорий под усадебную застройку по расчету 2 :21 чел/га = 0,1 га

Постоянно возрастают расходы на благоустройство поселения. В их числе работы по санитарной очистке, озеленению, вывозке мусора, разбивке газонов и других видов.

Показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы по каждому виду коммунальных ресурсов

Таблица 17

| Показатели | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь ожидаемого строительства, тыс. м2 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 |
| Площадь жилых помещений в инд. домах, тыс. м2 | 17,20 | 23,37 | 23,40 | 23,45 | 23,47 | 28,20 | 28,2 | 28,23 | 28,26 | 28,35 |
| Количество жителей в инд. домах, чел. | 930 | 935 | 936 | 938 | 939 | 940 | 940 | 941 | 942 | 945 |
| Потребление тепловой энергии от индивидуальных источников тепла, Гкал/час | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| Природный газ, тыс. м3/год | 683,6 | 683,6 | 683,6 | 683,6 | 683,6 | 683,6 | 683,6 | 683,6 | 683,6 | 683,6 |
| Водоснабжение тыс. м3/год | 54,31 | 54,6 | 54,66 | 54,77 | 54,83 | 54,89 | 54,89 | 54,95 | 55,01 | 55,19 |
| Водоотведение тыс. м3/год | 51,59 | 51,87 | 51,92 | 52,03 | 52,03 | 52,23 | 52,23 | 52,24 | 52,25 | 52,43 |

Раздел 4 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Технико-экономические показатели генерального плана Илькинеевский сельского поселения

Куюргазинского муниципального района Республики Башкортостан

Таблица 18

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2015 г. | Первая очередь строительства (2023 год) | Расчетный срок (2033 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно – территориальных образований | чел. | 930 | 945 | 986 |
| 2 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 2.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 15 | 46 | 46 |
| 2.2 | Общеобразовательные школы | учащихся | 65 | 134 | 134 |
| 2.3 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 4 | 5 | 5 |
| 2.4 | Предприятия розничной торговли (частные) | кв. м | 574,0 | 586,0 | 586,0 |
| 2.5 | Учреждения культуры и искусства | посадочных мест | 120 | 125 | 125 |
| 2.6 | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения: |  | - | 63 | 64,0 |
|  | -Предприятие общественного питания | мест | - | 33 | 33 |
|  | -почта | объект | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 3.1 | Протяженность дорог | км | н/д | 21,0 | 21,0 |
| 4 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 4.1 | Водоснабжение: |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Водопотребление, всего | Тыс.куб. м / год | н/д | 54,95 | 57,58 |
| 4.1.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | куб. м / сутки | 1104 | 1104 | 1104 |
| 4.1.1.4 | Протяженность сетей водоснабжения | км | 7,2 | 11,212 | 11,212 |
| 4.1.4.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | куб. м/сутки | н/д | 1,04 | 1,01 |
| 4.2 | Водоотведение |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Поступление сточных вод, всего | куб. м / сутки | - | 249,18 | 258,77 |
| 4.2.1.1 | Производительность очистных сооружений | куб. м / сутки | - | 250 | 250 |
| 4.2.1.2 | Протяженность сетей: | км | - | 15,747 | 15,747 |
| 4.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 4.3.2 | Потребность электроэнергии, всего | тыс. кВт ч/год | 511,7 | 511,7 | 539,2 |
| 4.3.3 | Потребление электроэнергии на 1чел. в год | тыс. кВт ч/год | 0,55 | 0,54 | 0,54 |
| 4.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Годовой расход тепла | Гкал/час | н/д | 3,45 | 3,92 |
| 4.4.2 | Протяженность сетей | км | н/д | - | - |
| 4.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 4.5.3 | Годовой расход газа | тыс.м3/год | н/д | 683,6 | 799,5 |

4.1. Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения

Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного

развития системы водоснабжения

Таблица 19

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Площадь объектов жилой застройки (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключённые к системе централизованного водоснабжения | тыс. м2 | 17,20 | 23,37 | 23,40 | 23,45 | 23,47 | 28,20 | 28,2 | 28,23 | 28,26 | 28,35 |
|  | Уровень собираемости платежей за услуги водоснабжения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки | Объём реализации услуг | Тыс. м3 | 4,51 | 4,54 | 4,54 | 4,55 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,57 | 4,57 | 4,59 |
| Показатели эффективности потребления коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого ресурса на 1 м2, на 1 чел.) | Удельное потребление воды на 1 чел. | м3/чел. мес | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 |
|  | Удельное потребление воды на 1 м2 индивидуальных домов | м3/м2 в год | 3,15 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,34 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,95 |
|  | Удельное потребление воды на 1 м2 бюджетных организаций | м3/м2 в год | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

4.2 Целевые индикаторы и показатели развития системы водоотведения и очистки сточных вод

Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы водоотведения

Таблица 20

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Площадь объектов жилой застройки (индивидуальные жилые дома), подключённые к системе централизованного водоотведения | Тыс м2 | 17,20 | 23,37 | 23,40 | 23,45 | 23,47 | 28,20 | 28,2 | 28,23 | 28,26 | 28,35 |
|  | Уровень собираемости платежей за услуги водоснабжения и водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки | Объём реализации услуг | Тыс. м3 | 51,59 | 51,87 | 51,92 | 52,03 | 52,03 | 52,23 | 52,23 | 52,24 | 52,25 | 52,43 |
| Показатели степени охвата потребителями приборами учёта | Доля объёма услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учёта (индивидуальнее дома дома) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля объёма услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учёта (бюджетные организации) | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Показатели эффективности потребления коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого ресурса на 1 м2, на 1 чел.) | Удельное потребление воды (приём стоков) на 1 чел. | м3/чел. год | 55,47 | 55,47 | 55,46 | 55,41 | 55,56 | 55,56 | 112,2 | 55,51 | 55,46 | 55,48 |
|  | Удельное потребление воды (приём стоков) на 1 м2 индивидуальных домов | м3/м2 в год | 2,99 | 2,21 | 2,21 | 2,22 | 2,22 | 2,21 | 2,21 | 1,85 | 1,84 | 1,84 |
|  | Удельное потребление воды (приём стоков) на 1 м2 бюджетных организаций | м3/м2 в год | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |

4.3 Целевые индикаторы и показатели развития системы газоснабжения

Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы газоснабжения

Таблица 21

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Eд. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения к Критерии доступности для населения коммунальных услуг оммунальных услуг | Площадь объектов жилой застройки (индивидуальные жилые дома), подключённые к системе централизованного водоотведения | Тыс м2 | 17,20 | 23,37 | 23,40 | 23,45 | 23,47 | 28,20 | 28,2 | 28,23 | 28,26 | 28,35 |
|  | Уровень собираемости платежей за услуги водоснабжения и водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки | Объём реализации услуг | Тыс. м3. | 683,6 | 683,6 | 683,6 | 683,6 | 683,6 | 683,6 | 683,6 | 683,6 | 683,6 | 683,6 |
| Показатели степени охвата потребителями приборами учёта | Доля объёма услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учёта (индивидуальные дома) | % | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля объёма услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учёта (частные жилые дома) | % | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности потребления коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого ресурса на 1м2, на 1 чел.) | Удельное потребление газа на 1 чел. | м3/чел. год | 735,05 | 731,1 | 730,34 | 728,78 | 728,00 | 727,23 | 727,23 | 726,46 | 725,69 | 732,38 |
|  | Удельное потребление газа на 1 м2 индивидуальных домов | м3/м2 в год | 39,74 | 29,25 | 29,21 | 29,15 | 29,12 | 24,24 | 24,24 | 24,13 | 24,18 | 24,11 |

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Таблица 22

| № п/п | Наименование объекта, вид работ | Цель реализации | Сроки реализации | Стоимость работ, руб.* | Финансовые потребности, руб. по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 54 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Заменить участок магистральной сети из чугунного и стального трубопровода, диаметром в 76 мм, проходящий по улицам д. Илькинеево, длиной 1,20, на трубопровод из пластика | Восстановление гидравлического режима системы водоснабжения | 2016 | 2017 | 2400000 | 1200000 | 1200000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Заменить участок магистральной сети из чугунного и стального трубопровода, диаметром в 20 мм, проходящий по улицам населенных пунктов д. Илькинеево, общей длиной 0,2 км, на трубопровод из пластика | Восстановление гидравлического режима системы водоснабжения | 2016 | 2018 | 400000 | 200000 | 200000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Заменить участок магистральной сети из чугунного и стального трубопровода, диаметром в 76 мм, проходящий по улицам населенных пунктов д. Маломусино общей длиной 1,5 км, на трубопровод из пластика | Восстановление гидравлического режима системы водоснабжения | 2016 | 2017 | 3000000 | 1500000 | 1500000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Заменить участок магистральной сети из чугунного и стального трубопровода, диаметром в 76 мм, проходящий по улицам населенных пунктов д. Юмагузино общей длиной 1,4 км, на трубопровод из пластика | Восстановление гидравлического режима системы водоснабжения | 2016 | 2017 | 2800000 | 1400000 | 1400000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Заменить участок магистральной сети из чугунного и стального трубопровода, диаметром в 76 мм, проходящий по улицам населенных пунктов д. Новомусино общей длиной 2,9 км, на трубопровод из | Восстановление гидравлического режима системы водоснабжения | 2016 | 2017 | 5800000 | 2900000 | 2900000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Проложить новый участок сети водопровода диаметром 100 мм, в д. Юмагузино, общей протяженностью 4368 метров | Восстановление гидравлического режима системы водоснабжения | 2018 | 2020 | 10920000 | - | - | 3640000 | 3640000 | 3640000 | - | - | - | - | - |
| 7 | Проложить новый участок сети водопровода диаметром 100 мм, в д. Новомусино, общей протяженностью 1424 метров | Восстановление гидравлического режима системы водоснабжения | 2018 | 2019 | 3560000 | - | - | 1780000 | 1780000 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Проложить новый участок сети водопровода диаметром 100 мм, в д. Маломусино, общей протяженностью 3035 метров | Восстановление гидравлического режима системы водоснабжения | 2021 | 2022 | 7587500 | - | - | - | - | - | 3793750- | 3793750 | - | - | - |
| 9 | Проложить новый участок сети водопровода диаметром 100 мм, в д. Илькинеево, общей протяженностью 2385 метров | Восстановление гидравлического режима системы водоснабжения | 2018 | 2019 | 5962500 | - | - | 2981250 | 29811250 | - | - | - | - | - | - |
| Итого: |  |  | 41 800 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Средняя стоимость работ по бестраншейной прокладке труб методом ГНБ, в стоимость работ направленным бурением не включены: стоимость труб, земляные работы, стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства.

5.2 Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Таблица 23

| № п/п | Наименование объекта, вид работ | Цель реализации | Сроки реализации | Стоимость работ, руб. | Финансовые потребности, руб. по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Строительство новых очистных сооружений | Повышение эффективности работы системы водоотведения | 2020 | 2021 | 3 600 000 | - | - | - | - | 1 800000 | 1 800 000 | - | - | - | - |
| 2 | Строительство сети водоотведения в д. Илькинеево, общей протяженностью 4160 м | Повышение эффективности работы системы водоотведения | 2016 | 2021 | 6240000 | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 1040000 | - | - | - | - |
| 3 | Строительство сети водоотведения в д. Маломусино, общей протяженностью 3028 м | Повышение эффективности работы системы водоотведения | 2016 | 2018 | 4542000 | 1514000 | 1514000 | 1514000 |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Строительство сети водоотведения в д. Новомусино, общей протяженностью 3409 м | Повышение эффективности работы системы водоотведения | 2019 | 2021 | 5113500 |  |  |  | 1704500 | 1704500 | 1704500 |  |  |  |  |
|  | Строительство сети водоотведения в д. Юмагузино, общей протяженностью 5150 м | Повышение эффективности работы системы водоотведения |  |  | 7725000 |  |  |  | 1287500 | 1287500 | 1287500 | 1287500 | 1287500 | 1287500 | - |
| Итого: |  |  | 23 620 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3 Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Согласно генерального плана необходимо рассмотреть проект по строительству газопровода в проектируемой части населенных пунктов Илькинеевского сельского поселения на расчетный срок.

5.4 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Таблица 24

| Наименование, вид работ | Цель реализации | Сроки реализации | Стоимость работ, тыс. руб. | Финансовые потребности по годам, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Замена трансформаторов | Уменьшение потерь электрической энергии | 2016 | 2025 | 944,356 | 94,435 | 94,435 | 94,435 | 94,435 | 94,435 | 94,435 | 94,435 | 94,435 | 94,435 | 94,435 |
| Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные | Уменьшение потерь электрической энергии | 2016 | 2025 | 70,0 | 35,0 | 35,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка в жилых домах зданиях и сооружениях электрических счетчиков повышенной классности точности | Энегоучет, экономия электрической энергии до 45,9 т.у.т. | 2016 | 2025 | 50,0 | 25,0 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого: |  |  | 1064,356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.6 Инвестиционные проекты

- «Инвестиционный паспорт муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан», с. Ермолаево, 2012 год;

- Комплексная программа социально-экономического развития  муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан на 2011-2015 годы;

6 Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

6.1 Объёмы и источники финансирования инвестиционных мероприятий

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: республиканский бюджет, бюджет муниципального района, бюджет Илькинеевского сельского поселения, тарифная составляющая, инвестиции и внебюджетные средства.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

Сводная таблица инвестиционных мероприятий

Таблица 25

| Наименование | Руб. |
| --- | --- |
| Водоснабжение | 41 800 000 |
| Водоотведение | 23 620 500 |
| Электроснабжение | 1 064 356 |
| Всего: | 66 484 856 |
| Обозначенная стоимость проектов рассчитана по укрупненным критериям и может измениться по результатам подготовленной проектной и сметной документаций. Источники инвестиций не исключают возможности реализации проектов при вложении инвестиций сторонними организациями (инвесторами). |

7. Управление программой

Администрация Илькинеевский сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

-	разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

-	контроль над реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

-	методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 10 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе 5 «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета сельского поселения, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов:

-	Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

-	Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 года № 115 "О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

-	Приказ от 14 апреля 2008 года № 48 Министерства регионального развития Российской Федерации "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

-	Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.	периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

2.	верификация данных;

3.	анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.